Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

www.bpovc.by.

7

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

# Кресло-коляска универсальное

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.451.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска универсальное (далее – коляска) ЦСИЕ.03.451.00.00.00 предназначено для инвалидов (взрослых и подростков) с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – пользователей) для перемещения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 % при температуре от плюс 10 (С до плюс 35 (С. За счет уменьшения длины и ширины коляски пользователя можно перевозить в кабине лифта и перемещать в дверные проемы шириной от 620 мм.

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса поворотные. Подлокотники съемные. Коляска складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения. Изготавливается в четырех исполнениях, различающихся по ширине и по типам шин колес.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение | Длина L ±10, мм | Ширина В, мм | Высота Н±10, мм | Масса кг, не более | Ширина сиденья В1±5, мм | Тип применя-емых шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ03.451.00.00.00 | 985…1030 | 590±10 | 965 | 21,5 | 397 | Полиуре-тановые |
| -01 |  |  |  |  |  | Пневматические |
| -02 |  | 620+5-10 |  | 23,0 | 427 | Полиуре-тановые |
| -03 |  |  |  |  |  | Пневматические |

2.2 Номинальная грузоподъемность (масса пользователя) – 
не более 100 кг.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

1

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска универсальное КУн  ЦСИЕ 03.451.00.00.00   _______

наименование изделия                    обозначение   заводской  номер

упаковано на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка__________               __      _Лекунович Е.И.     __

должность                      личная подпись            расшифровка подписи

______________________

месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Срок гарантии коляски 12 месяцев со дня поступления в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек и камер коляски.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10.

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: 
ИМ-7.95009/1306

Регистрационный номер изделия: Мн-7.113476/7.002-1303

Действительно до 18.06.2018 г.

6

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;

- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- месяц и год изготовления, гарантийный срок (месяцев) и срок эксплуатации (лет);

- знак соответствия продукции и/или систем управления (при подтверждении соответствия).

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска универсальное КУн  ЦСИЕ 03.451.00.00.00  ______

наименование изделия                    обозначение   заводской  номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями ТНПА, ТУ BY 100010315.059-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям 
СТБ ISO 9001-2009 и СТБ ИСО 13485-2005.

МП

_________________                              __________________

личная подпись                                       расшифровка подписи

_______________

месяц, год

5

3 Устройство и работа

Коляска включает следующие основные элементы (см. рисунок):

систему опоры тела (сиденье 1, спинку 2, боковины с подлокотниками 3, подножку 4);

систему торможения (ручные тормоза 5);

колеса (передние колеса 6, задние колеса 7);

раму 8 (две полурамы);

рычаг 9.

Примечания.

1. Изображение коляски на рисунке – условное и не служит для контроля на соответствие КД.

2. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства коляски.

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо выполнить следующее:

3.1.1 Расчехлить.

3.1.2 Поставить коляску на колеса на пол и надавить на боковые стороны сиденья до упора.

3.1.3 Установить подножку 4 и отрегулировать ее высоту.

3.1.4 Отрегулировать угол наклона подножки 4. Для этого необходимо открутить рычаг 9, установить необходимый угол наклона и затем закрутить рычаг.

Коляска готова к работе.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее необходимо затормозить задние колеса 7 и поднять подножку 4 в вертикальное положение. Сесть в коляску, опустить подножку в горизонтальное положение. Для посадки в коляску и высадки из нее с боковой стороны снимаются соответствующие боковины 3.

Перемещение коляски осуществляется за счет захвата руками обручей, расположенных на задних колесах.

Поворот коляски осуществляется за счет вращения задних колес в противоположные стороны.

Для складывания коляски необходимо снять подушку сиденья после чего приподнять сиденье, удерживая его по центру, движением снизу вверх. После этого надавить на внешние стороны

2

боковин 3, приподняв коляску (при необходимости). Складывание коляски должно осуществляться только при отсутствии потребителя в ней.

4 Меры безопасности

4.1 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.2 Запрещается перевозить грузы.

4.3 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.4 Запрещается поднимать коляску с пользователем и без него за съемные и регулируемые узлы коляски (боковины с подлокотниками, подножку).

4.5 При езде на подъеме пользователю рекомендуется наклонять свое туловище сильно вперед.

4.6 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

4.7 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.8 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски.

4.9 Следует осторожно обращаться с огнем, так как обшивка сиденья и спинки может воспламениться.

4.10 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между приводным колесом и рычажным тормозом.

4.11 Каждый раз перед началом использования коляски или после ее регулировки необходимо проверять работоспособность тормозов, прочность винтовых соединений, крепления сиденья, подножек, рукояток, колес и ремней.

3

5 Техническое обслуживание

5.1 Для обеспечения правильного ухода за подушкой сиденья и спинкой коляски необходимо:

5.1.1 Протирать детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи.

5.1.2 Стирать подушку (при необходимости). Перед стиркой из подушки вынуть поролон, расстегнув замок на чехле. Стирку производить вручную при температуре не более 40 ºС в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки. Выжимать вручную без выкручивания. Сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению. После высыхания в подушку вставить поролон.

5.1.3 Застежку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений

5.1.4 В связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Между вилкой поворотного колеса и поворотным колесом часто собирается грязь, которая со временем затрудняет движение колеса. Необходимо периодически очищать колесо и вилку от накопившейся грязи при помощи домашних чистящих средств.

5.4 Регулярно следить за давлением в шинах и по необходимости их подкачивать (только для колясок с пневматическим типом шин колес).

5.5 Перед использованием коляски или после ее регулировки необходимо каждый раз проверять прочность винтовых соединений, надежность крепления деталей коляски и работоспособность тормозов.

5.6 Рекомендуется не реже двух раз в год производить смазку подшипников смазкой Литол-24.

6 Комплектность

6.1.Коляска                                                                            1 шт.

6.2 Велонасос (при пневматических шинах колес)            1 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации                                        1 шт.

4